| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr | Ελευσίνα , 22/5/2018 Αρ. πρωτ. οικ. 6857 |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος, προτίθεται να προμηθευτεί ένα αναβατόριο για ΑΜΕΑ το οποίο θα τοποθετηθεί δίπλα στη σκάλα εισόδου του Ιερού Ναού που βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δ.Ε. Ελευσίνας στον οποίο πραγματοποιούνται εξόδιοι ακολουθίες. Η προμήθεια γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. β. της υπ΄αρ. οικ.52487 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 18/Β΄/15-1-2002 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια),  προκειμένου  να εξασφαλιστεί η κατακόρυφη προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας  και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο  όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως, το θέμα της αλλά και τα εξής :

Προς

Δήμο Ελευσίνας

Τμήμα Προμηθειών

Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η     31η / 5  /  2018 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός αναβατορίου για ΑΜΕΑ , μιας μεταλλικής  ράμπας για την είσοδο-έξοδο των χρηστών του αναβατορίου, μιας θύρας ημιαυτόματης (πορτάκι), ενός μεταλλικού μπαλκονιού σε τμήμα της σκάλας εισόδου του κτιρίου και ενός μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφάλειας στη μια πλευρά του αναβατορίου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης, στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας καθώς και τις εργασίες τοποθέτησης των.

Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

| Α/Α | Περιγραφή Αγαθών | CPVS | Ποσό-τητα | Τιμή μονάδας | Κόστος | Φ.Π.Α. 24% | Συνολικό Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ψαλιδωτο αναβατοριο ΑΜεα | 42416300-8 | 1 | 3.588,71 | 3.588,71 | 861,29 | 4.450,00 |
| 2 | θυρα ημιαυτοματη (πορτακι) | 45421140-7 | 1 | 400,00 | 400,00 | 96,00 | 496,00 |
|  | μεταλλικη ραμπασ | 45421140-7 | 1 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 124,00 |
|  | μεταλλικο μπαλκονι και κιγκλιδωμα | 45421140-7 | 1 | 750,00 | 750,00 | 180 | 930,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΑ | 4.838,71 | 1.161,29 | 6.000,00 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψαλιδωτό αναβατόριο ΑΜΕΑ

Το ψαλιδωτό αναβατόριο θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ωφέλιμη διαδρομή : 890 mm περίπου

Ανυψωτική ικανότητα : 300 Kg

Στάσεις : 2

Πλατφόρμα : διαστάσεων 1000 Χ 1400 mm περίπου με μεταλλικό κάγκελο ύψους 1,0 m και επένδυση με διάτρητη λαμαρίνα.

Είσοδοι : 2 διαμπερής

Ταχύτητα : <= 0,10 m/s

Βάθος πυθμένα : 0 mm περίπου

Κύλινδροι : 1 τεμάχιο διπλής ενέργειας

Ανάρτηση : Άμεση με μονή διάταξη ψαλιδιών χιαστί

Τάση λειτουργίας : 220V

Ισχύς : 1.0 – 1,5 HP

Πίνακας χειρισμού : χαμηλής τάσης 24 V

Υδραυλική μονάδα : combact  μονάδα-κινητήρας

Χειρισμός : Ενσύρματος με μπουτονιέρα πάνω στην πλατφόρμα, χειρισμός με συνεχή πίεση.

Θύρες πλατφόρμας : Ανοιγόμενη μπάρα

Βαφή : RAL 7011 αντισκωριακή

Διατάξεις ασφαλείας : Ηλεκτρικός απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου, εκεί που απαιτείται, συνεχή πίεση κομβίου στη μπουτονιέρα πλατφόρμας. Χειροκίνητος απεγκλωβισμός στραγγαλισμός πίεσης υδραυλικής μονάδας, χειροκίνητη βαλβίδα καθόδου πλατφόρμας επάνω στην υδραυλική μονάδα. Οριακοί διακόπτες στις θέσεις στάσης του μηχανήματος, μπουτόν εκτάκτου ανάγκης.

Προδιαγραφές υλικών : Στρατζαρισμένη Λαμαρίνα 5,0 mm από χάλυβα St37 - Κοιλοδοκός 40x40x3,0 mm από χάλυβα St37 - Λάμες 100x8,0 mm από χάλυβα St37 - Άξονες Φ25 από χάλυβα Ck45 - Σωλήνας 1,0" x 3,0 mm από χάλυβα St37 - Χρωμιωμένο Υδραυλικό Έμβολο 40/20, Μονής Ενεργείας - Ηλεκτρολογικά Sassin - Κινητήρας 0,5 Hp, 1400 rpm - 1Φ Ρεύμα.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 1570 και να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες 98/37Κ και 2006/42/ΕΚ.

2. Θύρα ημιαυτόματη (πορτάκι)

Μονόφυλλη θύρα διαστάσεων : 800 Χ 1000 mm, με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση, βαφή RAL 7011 αντισκωριακή. Προδιαγραφές 81:20 - Λαμαρίνα μαύρη 1.25 mm από χάλυβα St37 - Ηλεκτρικά : Electrometal

- Μεταλλική ράμπα για την είσοδο-έξοδο των χρηστών της ανυψωτικής διάταξης από λαμαρίνα σιδήρου 3+2 mm .

- Μεταλλικό μπαλκόνι στο κομμάτι της σκάλας και κάλυψη της μια πλευράς του αναβατορίου με μεταλλικό κάγκελο από κοιλοδοκό 60x40x3,0 mm ή 60x30x3,0 mm από χάλυβα St37 - Λαμαρίνα σιδήρου 3+2 mm. Βαφή RAL 7011 αντισκωριακή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν για το ψαλιδωτό αναβατόριο ΑΜΕΑ :

  - Πιστοποιητικό κατά ΕΝ 1570 και βεβαίωση ότι είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες 98/37Κ και 2006/42/ΕΚ.

Για τις μεταλλικές κατασκευές :

  - Βεβαίωση ότι πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ψαλιδωτο αναβατοριο ΑΜεα | τεμ | 1 | 3.588,71 | 3.588,71 |
| 2 | θυρα ημιαυτοματη (πορτακι) | τεμ | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | μεταλλικη ραμπα | τεμ | 1 | 100 | 100,00 |
| 4 | μεταλλικο μπαλκονι και κιγκλιδωμα | τεμ | 1 | 750 | 750,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.838,71 |
|  | Φ.Π.Α. | 1.161,29 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.000,00 |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ψαλιδωτού αναβατορίου και μεταλλικών κατασκευών για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :

Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής προτείνεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης προτείνεται να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει  της τιμής  ( χαμηλότερη τιμή ) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16) η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσης.

Άρθρο 4ο Σύναψη σύμβασης

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Άρθρο 7ο Εγγυήσεις

Δεν απαιτούνται εγγύηση συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8ο Χρόνος παράδοσης υλικών

Για την παράδοση των υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο Φόροι, τέλη κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά :

1) την φορολογική ενημερότητα της εταιρείας,

2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεούται η εταιρεία) και

3) το ποινικό μητρώο αναλυτικά:

α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε.  θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,

β)για τις περιπτώσεις των εταιρειών  Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Έναρξη δραστηριοτήτων από Δ.Ο.Υ

5) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται το ειδικό επάγγελμα.

Άρθρο 11ο Παραλαβή της προμήθειας

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13ο Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η  Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη   Στυλιανή